Инструкция по установке программного обеспечения версии

643.МПБК.63000–03 навигационного тренажерного комплекса

«МАРИБС-С/NTS-Pro 6000»

- Установка сетевых протоколов

  - Сетевой вариант (есть сетевая карта)

    - Установка протокола TCP/IP

      - Выбрать «Панель управления», «Сетевые подключения», «свойства» и выбрать «протокол Интернета (TCP/IP)», установить.

      - В свойствах сетевых подключений установить сетевой адрес вручную:

Адрес: 192.168.2.100 на инструкторе, 101 – на первом месте и т.д.

Маска подсети: 255.255.255.0

Шлюз: 192.168.2.1

DNC: 192.168.2.1

    - Для места с визуализацией аналогично установить протокол NetBIOS

  - При отсутствии сетевой карты установить «Замыкание на себя.»

    - Выбрать «Панель управления», «Установка оборудования», «Далее», отметить «ДА, присоединено», найти «Добавление нового», «Установка вручную», выбрать «Сетевые платы», «Адаптер Miсrosoft замыкание на себя», «Далее», «Далее», «Готово».

    - Установить сетевые протоколы.

- Установка ПО

  - Запустить NavInstructor_setup на инструкторе (установка всех параметров по умолчанию)

  - В папке с установленной программой инструктора найти файл Request.key и Register.key и отправить их по электронной почте aleksandrovec@ntutc.ru для активации программы

  - Запустить ConningBig_setup или ConningMini_setup, NavEquipment_setup на месте оператора (установка всех параметров по умолчанию)

  - Запустить wxRadar.ogl_setup на радаре (установка всех параметров по умолчанию)

  - На всех компьютерах запустить: Environment5_2_setup, Environment6_4_setup, Environment7_0_setup (установка всех параметров по умолчанию)

  - На компьютере с визуализацией запустить VisualsRenderer и VisualsServerNew_setup. Разрешение – 1024х768.

- Настройка ПО

  - На компьютере с визуализацией в vis/config/000 настроить window.ini: left top координаты левого верхнего угла картинки в пикселях; width=1024 и height=490 координаты правого нижнего угла. Приведены значения для визуализации с панелью управления.

- Запуск ПО

  - Радар, панель и инструктор запустятся автоматически

  - На компьютере с визуализацией нужно запустить сервер и программу визуализации.